Цифровой ресивер DVB-T2 HD-200

Предлагаем Вашему вниманию компактный DVB-T/T2 ресивер HD-200 предназначенный для приема открытых цифровых DVB-Т/Т2 программ любого разрешения (SD и HD), обеспечивающий при необходимости функцию записи передач на внешний USB-носитель. Данный тип ресивера может также использоваться и в качестве мультиформатного медиаплеера (например, просмотр фотографий или фильмов, записанных на любых носителях).

Ресивер HD-200 является наилучшей отечественной разработкой (компания «Сигналэлектроникс», г. Новосибирск) благодаря высокой надежности, наилучшему критерию цена/качество и очень высокой чувствительности.

Особенности:

- Наилучший критерий цена/качество. Металлический корпус черного цвета с отличным дизайном.

- Наличие жидко-кристаллического дисплея (LED) с индикацией номеров программ или текущего времени (приятный желто-оранжевый цвет).

- Наивысочайшая чувствительность (27 дБмкВ) из всех аналогов (включая зарубежные модели), соответствующая классу «А» согласно европейскому стандарту CENELEC.

- Поддержка DVB-T/DVB-T2 SD/HD MPEG-2/MPEG-4 AVC H.264 MHEG-5.

- Любое устанавливаемое видеоразрешение вплоть до 1080р (Full HDTV).

- Установлены все возможные варианты выходов: HDMI 1.3 (видеовыход высокого разрешения), композитный, компонентный (RCA коннекторы, именуемые в народе «тюльпанами») со стерео аудио выходами, цифровой аудиовыход, что создает возможность работы с телевизором любого поколения.

- Наличие петлевого выхода по ВЧ с коэффициентом передачи +1 дБ, что позволяет подключать или дополнительные DVB-T2 ресиверы или просматривать аналоговые каналы без каких-либо дополнительных разветвительных устройств (например, сплиттеры или ответвители).

- Мультимедиаплейер и обновление ПО через порт USB 2.0.

- Автовыбор системы цветности PAL/NTSC.

- Малогабаритный удобный интуитивно понятный пульт дистанционного управления (ПДУ), приятно лежащий в руке.

- Интуитивно понятное меню с отличным текстовым разрешением, что очень удобно для людей, страдающим зрением.

- Возможность выбора языка: Россия, Франция, Италия, Португалия, Германия, Испания.

- Выбор стандарта приема: только «Т», только «Т2» или «Т+Т2» (универсальный режим).

- Функция АС Dolby.

- Возможность подключения внешних флэш-накопителей (через USB 2.0) при использовании медиаплейера. Функция тайм-шифт и PVR (запись телепередач на внешний носитель) через порт USB 2.0.

- Родительский контроль для каналов.

- Возможность создания собственных списков каналов. Сортировка/группировка каналов.

- Высокая скорость переключения каналов и программ.

- Поддержка телетекста и субтитров, электронного гида (EPG).

- Низкое электропотребление в режиме ожидания (менее 0,5 Вт).

- Соответствие всем отечественным и зарубежным стандартам. Наличие сертификата соответствия.

Комплект поставки

|  | 1. Упаковочная коробка. 2. DVB-T/T2 ресивер. 3. Пульт дистанционного управления с элементами питания (2 батарейки класса ААА). 4. Паспорт (с инструкцией по эксплуатации и гарантийным талоном на 12 месяцев). 5. Соединительный кабель RCA (видео + 2 аудио) длиной 1 м. 6. Удлиненный кабель питания (1,5 м). |
| --- | --- |

Технические характеристики

| Тюнер |
| --- |
| Входной разъем | IEC-гнездо (ТВ розетка 169-24), 75 Ом |
| Выходной разъем (на проход) | IEC-штырь (ТВ вилка IEC 169-2), 75 Ом |
| Диапазон частот входного сигнала | 170-230 МГц (МВIII), 470-862 МГц (ДМВ) |
| Коэффициент передачи на проход | +1 (1,5 дБ |
| Уровень входного сигнала | -25…-82 дБмВт (27…84 дБмкВ) |
| Питание антенны | 5 В/50 мА (макс.), коммутируемое (вкл./выкл.) |
| Демодулятор |
| Стандарт | DVB-T/T2 (COFDM) |
| Полоса канала | 7/8 МГц |
| Режимы работы DVB-T2 | 1К, 2К, 8К, 8КЕ, 16К, 16КЕ, 32К, 32КЕ |
| Модуляция несущих | QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM |
| Защитный интервал (GI) | 1/128,1/32,1/16,19/256,1/8,19/128,1/4 |
| FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
| Декодирование транспортного потока |
| Формат видео | MPEG-2 MP@ML, MPEG-4 SP и ASP ITU-T H.264 MP/ HP@L4.1, VC-1 MP@HL и AP@L3 до 1080p@30 кадр/сек |
| Формат аудио | MPEG-1, MPEG-2 (Layer I/II), MP3, WMA, AAC-LC |
| Скорость потока | 0,5-15 Мбит/с |
| Частота дискретизации аудио | 32/44,1/48 кГц |
| Разрешение видео SD | 720x576, 704x576, 544x576, 352x576, 352x288 |
| Разрешение видео HD | 1920x1080, 1440x1080, 1280x1080, 1280x720 |
| Стандарт ТВ (аналоговый выход) | PAL/NTSC/авто |
| Формат видео изображения | 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letter Box |
| Система |
| Процессор | MstarMSD7816 |
| Флэш-память | 32 Мбит |
| Системное ОЗУ | 512 Мбит |
| Входы и выходы аудио/видео и данных |
| RCA аудио/видео | Композитный, компонентный |
| Цифровой видео/аудио | HDMI 1.3 |
| Интерфейсы передачи данных | USB 2.0 |
| Длина соединительного RCA выходного кабеля (прилагается) | 1 м |
| Электропитание |
| Напряжение питания | ~100-260 В / 50 Гц (импульсный источник питания) |
| Энергопотребление | 8 Вт |
| Общее |
| Поддерживаемые языки | русский, французский, итальянский, португальский, германский, испанский |
| Габариты | 147х100х38 мм (с разъемами) |
| Вес | 0,35 кг |
| Длина шнура питания | 1,5 м |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок обслуживания | 12 месяцев |
| Габариты упаковки | 175х180х57 мм |
| Диапазон рабочих температур | 0…+40 0С |

Дополнительное описание цифрового ресивера HD-200

Компактная приставка HD-200 предназначена для приема открытых цифровых DVB-Т/Т2 программ стандартного разрешения (SD) и высокой четкости (HD), обеспечивая при необходимости функцию записи передач на внешний USB-накопитель, а также может применяться в качестве мультиформатного медиаплеера.

Ресивер HD-200 является наилучшей отечественной разработкой (компания «Сигналэлектроникс», г. Новосибирск) благодаря высокой надежности, наилучшему критерию цена/качество и очень высокой чувствительности.

Конструкция и внешний вид

Упакован ресивер HD-200 в компактную красочную прочную картонную коробку габаритами 175х180х57 мм. Все надписи на коробке выполнены только на русском языке.

|  | 1. Упаковочная коробка. 2. DVB-T/T2 ресивер. 3. Пульт дистанционного управления с элементами питания (2 батарейки класса ААА). 4. Паспорт (с инструкцией по эксплуатации и гарантийным талоном на 12 месяцев). 5. Соединительный кабель RCA (видео + 2 аудио) длиной 1 м. 6. Удлиненный кабель питания (1,5 м). |
| --- | --- |

Ресивер HD-200 заключен в небольшой металлический корпус черного цвета.

На передней панели ресивера размещены следующие органы управления и индикации:

- Включение/выключение ресивера

- Дисплей

- Прием сигналов от пульта ДУ

- Индикатор режима ожидания: загорится красным цветом, если устройство перейдет в режим отображения, станет зеленым, когда устройство работает. Светодиодный индикатор, отображающий состояние приемника

- Переключение каналов: предыдущий/следующий канал по списку

- USB вход

На задней панели ресивера расположены:

- Антенный вход

- Антенный выход

- Компонентный аудио/видео выход

- Композитный аудио/видео выход

- HDMI

- Коаксиальный цифровой аудио выход

- Сетевой кабель питания 220 В

У приемника небольшой очень удобный эстетичный и легкий пульт ДУ. Клавиатура пульта состоит из 37 кнопок и джойстика (дополнительно 4 кнопки). В центральной части клавиатуры находятся наиболее часто используемые кнопки управления и вызова информационных служб. Кнопки управления записью и медиаплеером находятся в нижней части пульта. Питание пульта ДУ осуществляется от двух батареек типа AAA.

Назначение кнопок на пульте дистанционного управления показано на рисунке

Схемотехника и настройка

Важно отметить, что ресивер имеет петлевой выход практически с единичным коэффициентом.

Электрическая схема ресивера и блок питания размещены на общей плате. В качестве центрального процессора используется чип Mstar MSD7816. Микросхема поддерживает обработку HD- и SD-видео-потоков (MPEG-2, MPEG-4/H.264) и аудиопотоков, обеспечивает связь с внешними устройствами через порты HDMI, USB 2.0. К крышке процессора приклеен небольшой радиатор с четырьмя ребрами охлаждения (см. фото).

На системной плате ресивера имеются микросхемы DDR3-800 оперативной памяти Zentel A3R12E40CBF емкостью 512 Мбайт и микросхема флэш-памяти с последовательным синхронным доступом Spansion FL032P емкостью 32 Мбайт.

Элементы входной радиочастотной части (тюнер с дополнительными элементами) распаяны непосредственно на системной плате и защищены жестяным экраном. Верхняя крышка корпуса и шасси приемника снабжены достаточным числом вентиляционных отверстий (для устранения перегрева).

В комплекте поставки ресивера имеется кабель 3RCA-3RCA («тюльпаны») и руководство пользователя на русском языке. Технические характеристики ресивера HD-200 приведены в таблице основного описания.

Настройка и прием программ

При первом включении ресивера кнопкой «Standby» или после сброса к заводским установкам запускается режим быстрой настройки. При этом светится дисплей (желто-оранжевый цвет свечения) с цифрами «0000» и сам индикатор включения ресивера (зеленым). При выключении ресивера дисплей гаснет, а индикатор рабочего состояния светится красным цветом.

Пользователь может выбирать:

Язык меню. Поддерживаются несколько языков, но по умолчанию сразу используется русский язык.

Выбор страны. Пользователь может указать нужную страну. По умолчанию установлена Россия.

Система тюнера. Имеется возможность выбора приема сигналов стандарта «Т», «Т2» или «Т+Т2». По умолчанию установлен универсальный режим «Т+Т2».

При автопоиске пишутся центральные частоты каналов. По завершении автопоиска появляется список всех каналов (как открытых, так и кодированных). При нажатии на кнопку «INFO» по каждому из каналов указывается вся подробная информация (номер канала, частота, формат модуляции, FEC и др.). Наиболее важными параметрами для потребителя являются строки «Интенсивность» и «Качество». Чем они ближе к 100%, тем лучше. Наиболее важной является строка «Качество». Уровень сигнала (интенсивность) всегда можно увеличить путем включения усилителя.

При нажатии на кнопку «MENU», осуществляется доступ ко всем другим установкам («Установка», «Канал», «Время», «Установка ТВ», «Язык», «Другое» и «USB»). Возможности и принцип установок понятен из рисунков.

В этих же установках (Настройка антенны) возможна подача питающего напряжения на мачтовый усилитель (+5 В по центральной жиле кабеля). В этом случае рекомендуем использовать антенный усилитель AVU-087-5F с питанием непосредственно от ресивера HD-200 напряжением +5 В. По умолчанию питание на антенну не подается.

Тестирование DVB-T2 ресивера проводилось в Москве. В эфире на этот момент вещали два федеральных мультиплекса в стандарте DVB-T2/MPEG-4. Первый на 30-м частотном канале и второй - на 24-м. В Москве идет также вещание на к.32 (стандарт DVB-T, первый мультиплекс) и на к.34 (закрытые каналы стандарта DVB-T2, третий мультиплекс).

Ресивер обнаружил все транслирующиеся каналы. После завершения поиска приемник сохранил в списке все обнаруженные каналы. При этом кодированные каналы на экране телевизора отображаются в виде замочка. Не возникло проблем и с отображением названий каналов на кириллице.

При нажатии на кнопку «INFO» появляется полная информация о данном канале (см. рисунок). Очень полезной может оказаться кнопка «EPG» (электронный гид), с помощью которой удобно смотреть программу передач по всем принятым каналам (см. рисунок).

Полезно сразу установить правильное текущее время.

Принцип сортировки каналов (если это требуется) описан в прилагаемом паспорте.

Таким образом, результаты испытаний показали, что представленный DVB-T2 ресивер HD-200 достаточно функционален, работает стабильно и адаптирован для приема программ российского цифрового эфирного ТВ.